Блок аварийного питания

БАП – означает блок аварийного питания.

Это устройство позволяет светильнику дополнительно к функции рабочего освещения выполнять функцию аварийного освещения.

БАП можно встраивать как в новые, так и в уже установленные светильники рабочего освещения или располагаться рядом с ними.

БАП должен запитываться от некоммутируемой сети, то есть к нему требуется выделенная линия питания от сетей освещения, не отключаемых во время функционирования зданий. То есть между фидером и БАП не должно быть никаких выключателей, кроме автоматов защиты АВР.

В случае исчезновения или спада в сети питания рабочего освещения БАП переходит в аварийный режим и переключается на питание от аккумуляторной батареи. Затем при помощи релейного коммутатора  БАП переключает одну из люминесцентных ламп светильника от  рабочего балласта на свой внутренний высокочастотный ЭПРА и зажигает её.

Согласно регламенту «светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания» (гл. 19 ст. 82 п.9)