УХЛ! Расшифровка климатических исполнений и категорий размещения

Стандарт распространения на все виды машин, приборов и других технических изделий и устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды. Климатическими факторами внешней среды являются: температура, влажность воздуха, давление воздуха или газа (высота над уровнем моря), солнечное излучение, дождь, ветер, пыль (в том числе снежная), смены температур, соляной туман, иней, гидростатическое давление воды, содержание в воздухе коррозионно-активных агентов. Буквенное обозначение: Структура обозначения Характеристика Буквенное обозначение климатического исполнения У Изделия предназначенные для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным климатом УХЛ Изделия предназначенные для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом ТВ Изделия предназначенные для эксплуатации в макроклиматических районах с влажным тропическим климатом ТС Изделия предназначенные для эксплуатации в макроклиматических районах с сухим тропическим климатом Т Изделия предназначенные для эксплуатации в макроклиматических районах как с сухим, так и с влажным тропическим климатом О Изделия предназначенные для эксплуатации в макроклиматических районах, кроме макроклиматического района с очень холодным климатом (общеклиматическое исполнение) М Изделия предназначенные для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренно холодным морским климатом ТМ Изделия предназначенные для эксплуатации в макроклиматических районах с тропическим морским климатом ОМ Изделия предназначенные для эксплуатации в макроклиматических районах как с умеренно холодным, так и тропическим морским климатом В Изделия предназначенные для эксплуатации в макроклиматических районах, кроме макроклиматического района с очень холодным климатом (всеклиматическое исполнение) ХЛ Изделия преимущественно предназначенные для эксплуатации в макроклиматических районах с холодным климатом Цифровые обозначения (означает категорию размещения). [1] - на открытом воздухе (воздействие совокупности климатических факторов, характерных для данного макроклиматического района). [2] - под навесом или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха. Например, в палатках, кузовах, прицепах, металлических помещениях без теплоизоляции, а также в оболочке изделия категории 1. [3] - в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха и воздействие песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе, например, в металлических с теплоизоляцией, каменных, бетонных, деревянных помещениях (отсутствие воздействия атмосферных осадков и влаги, прямого солнечного света). [4] - в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных и других, в т. ч. хорошо вентилируемых подземных помещениях (отсутствие воздействия прямого или рассеянного солнечного излучения, атмосферных осадков, ветра, песка, пыли наружного воздуха и конденсации влаги). [5] - в помещениях с повышенной влажностью (например, в не отапливаемых и невентилируемых подземных помещениях, в т. ч. шахтах, подвалах в почве, в корабельных и других помещениях, где возможно длительное наличие воды или присутствует частая конденсация влаги на стенах и потолке). Например: УХЛ 4 - предназначено для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом, в закрытых, отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных и других помещениях.